## Slide 1
CIE A-LEVEL PHYSICS · 9702 · TOPIC 10
直流电路
D.C. Circuits
AS Level 自学课件 · 中英双语
依据 CAIE 考纲 · 参考 PMT Education 笔记与 Cambridge 官方教材（Crundell, 3rd edition）
ε = E/Q · ε = I(R+r) · ε = V + v · R_T = R₁+R₂+… · V_out = V_in × R₂/(R₁+R₂)
电动势、基尔霍夫定律与分压器 —— 电路分析的工具箱

## Slide 2
CIE A-LEVEL PHYSICS · TOPIC 10
本章学完后，你能做到什么？
Learning route — four stops from real batteries to sensor circuits
①
电动势与内阻 emf 的定义，内阻 r 的存在让"电池电压"打折：端电压 V、损耗电压 v 与 ε = V + v。
Emf, internal resistance, terminal p.d. and lost volts
②
基尔霍夫两定律 节点电流相等（电荷守恒）、回路电压闭合（能量守恒）——一切电路分析的总纲。
Kirchhoff's laws = conservation of charge and energy in circuits
③
串并联与混联化简 串联求和、并联倒数求和；"先并后串"把任意混联电路一步步算成总电阻。
Series and parallel resistors · simplifying mixed networks
④
分压器与传感器 V_out = V_in × R₂/(R₁+R₂)；LDR、热敏电阻分压电路的推理链与"位置对调、效果反转"。
Potential dividers · LDR and thermistor sensor circuits
出口能力 Exit capability：能默写两条基尔霍夫定律并说出对应的守恒量；会用 ε = I(R+r) 求电流、端电压与内阻；看到传感器分压电路能按"四步推理链"判断输出电压变化方向。
CIE A-Level Physics 9702 · Topic 10 直流电路
02

## Slide 3
10.1 · EMF AND INTERNAL RESISTANCE
电动势 ε：电源的"供货能力"
Emf is energy given per coulomb; internal resistance takes its cut
Electromotive force (emf) 电动势：the energy transferred by a cell per coulomb of charge that passes through it.
ε = E / Q 电源对每库仑电荷转移的能量，单位 V。
内阻 Internal resistance (r)
电池内部自身存在电阻：电子在电池内部与原子碰撞，一部分能量在电子离开电池前就被损耗。
电路模型：理想电源 ε 串联一个小电阻 r。
总电阻 R_T = R + r（R 为外电路负载）。
emf vs p.d.：单位都是 V，但 emf 是电源"给"每库仑的能量，p.d. 是元件"用掉"每库仑的能量——定义题别写串。
例：理解 ε = E/Q
一节电池推动 2.0 C 电荷，共提供 3.0 J 能量：
ε = E/Q = 3.0 ÷ 2.0 = 1.5 V
即每库仑电荷从电池获得 1.5 J 能量——这就是"1.5 V 电池"的含义。
考试提示：
· emf 定义句：energy transferred per unit charge（不是 per unit current）。
· "为什么实际电池供电时电压低于标称值？"——内阻分走一部分（lost volts），下一页细讲。
CIE A-Level Physics 9702 · Topic 10 直流电路
03

## Slide 4
10.1 · TERMINAL P.D. AND LOST VOLTS
ε = V + v：端电压与损耗电压
What the outside circuit actually gets
ε = I(R + r) （闭合电路的"总欧姆定律"）
端电压 terminal p.d. V = IR（外电路实际得到）
损耗电压 lost volts v = Ir（内阻上浪费）
ε = V + v
· 电流 I 越大 → lost volts（Ir）越大 → 端电压 V 越小——"大负载把电池电压拉低"的原因。
· 断路（open circuit）时 I = 0 → v = 0 → 电压表读数 = ε。测电动势就测断路电压。
易错提醒：电压表并在电源两端测的是端电压 V，只有断路时才等于 ε；有电流时永远 V < ε。
ε
r
R
含内阻电路模型：电源 ε 串联内阻 r，
外接负载 R。V = IR，v = Ir，ε = V + v
CIE A-Level Physics 9702 · Topic 10 直流电路
04

## Slide 5
10.2 · KIRCHHOFF'S LAWS
基尔霍夫定律：电路里的两条守恒
Charge and energy are always conserved in d.c. circuits
第一定律 · 电流定律 KCL
The total current flowing into a junction equals the total current flowing out.
流入节点的总电流 = 流出节点的总电流。
物理本质：电荷守恒 conservation of charge——任何点不会堆积或丢失电荷。
第二定律 · 电压定律 KVL
The sum of all voltages around a closed loop equals the battery voltage（绕回路一周电压代数和为零）。
闭合回路中，电源电动势之和 = 各元件电势差之和。
物理本质：能量守恒 conservation of energy——每库仑获得的能量全部消耗在回路中。
定义题采分点：两条定律的英文表述要完整（into = out of a junction / around a closed loop），并分别点明 charge conservation 与 energy conservation。
速用示例：节点流入 3 A + 2 A，则流出必为 5 A；回路 ε = 12 V，两个串联元件分压之和必为 12 V。
CIE A-Level Physics 9702 · Topic 10 直流电路
05

## Slide 6
10.2 · SERIES CIRCUITS
串联：电流一条路，电压分着走
Same current everywhere; p.d. shared across elements
电池串联
总电压 = 各电池电压之和：
V_T = V₁ + V₂ + V₃ + …
遥控器里两节 1.5 V 电池串联 → 供 3.0 V。
物理图像：串联像"接力"——每个元件都从同一股电流里分走一份能量。
例：串联分压
12 V 电源串联 2 Ω 与 4 Ω：
R_T = 2 + 4 = 6 Ω
I = V/R_T = 12 ÷ 6 = 2 A（处处相同）
分压：V₁ = 2×2 = 4 V，V₂ = 2×4 = 8 V
检验：4 + 8 = 12 V ✔（KVL）
考试提示：
· 电阻大的元件分压多（V = IR，I 相同）。
· 算完用 KVL 检验：各分压之和必须等于电源电压——一秒查出计算错误。
CIE A-Level Physics 9702 · Topic 10 直流电路
06

## Slide 7
10.2 · PARALLEL AND MIXED CIRCUITS
并联与混联：先并后串，步步化简
Current splits, voltage matches — then combine the rules
相同电池并联
总电压 = 单个电池电压：V_T = V₁ = V₂ = …
电流被均分到各支路，效果与全部电流过一个电池相同；好处是供电更久、可输出更大电流。
混联化简口诀：先把并联小块算成一个等效电阻，再与串联部分相加。两电阻并联快捷式 R = R₁R₂/(R₁+R₂)。
例（PMT 原例）：混联求总电阻
4 Ω 与 16 Ω 并联，再与 10 Ω、3 Ω 串联：
① 并联：1/R = 1/4 + 1/16 = 5/16
→ R = 16/5 = 3.2 Ω
② 串联求和：
R_T = 10 + 3 + 3.2 = 16.2 Ω
检验：并联等效 3.2 Ω < 4 Ω ✔（并联总电阻必小于最小支路）
易错提醒：判断串并联看"电流是否被迫走同一条路"，不是看图上谁挨着谁；拿不准就重新画一遍等效电路。
CIE A-Level Physics 9702 · Topic 10 直流电路
07

## Slide 8
10.3 · POTENTIAL DIVIDERS
分压器：从电源"切"出想要的电压
Resistors in series produce a fixed fraction of the supply
Potential divider 分压器：若干电阻串联接在电源两端，从某个电阻两端取出电源电压的一部分（恒定分数）的电路。
V_out = V_in × R₂ / (R₁ + R₂)
· 把 R₁ 换成可变电阻 → 输出电压可调。
· R₁ 增大 → 总电阻↑ → 电流 I↓ → 定值电阻 R₂ 分压 V = IR 减小 → V_out 减小。
推理链（简答题按此写）
① 某电阻变化 → ② 串联总电阻变化 → ③ 电流 I 变化 → ④ 定值电阻分压 V = IR 变化 → ⑤ 输出变化。每步一分。
R₁
R₂
V_in
V_out 取自 R₂ 两端
0 V
分压器结构：R₁、R₂ 串联接 V_in，
输出取自 R₂ 两端，R₂ 占比越大输出越大
CIE A-Level Physics 9702 · Topic 10 直流电路
08

## Slide 9
10.3 · SENSOR CIRCUITS
传感器分压电路：把环境变成电压信号
Thermistors and LDRs in potential dividers
把分压器中的一个电阻换成热敏电阻（温度↑ → R↓）或 LDR（光强↑ → R↓），输出电压就随环境变化——温度/光传感器就此诞生，输出超过阈值 threshold 即可触发开关动作。
PMT 例：输出接在定值电阻两端
LDR（R₁）与定值电阻（R₂）串联：
① 光照减弱 → LDR 电阻 增大；
② 总电阻增大 → 电流 I 减小；
③ 定值电阻分压 V = IR 减小；
④ 输出电压 V_out 减小。
位置对调，效果反转
把 LDR 与定值电阻交换位置：光照减弱时 V_out 反而增大。
越过阈值 → 触发灯泡点亮 = 天黑自动开灯电路。
CIE 最爱考的变形：先确认输出接在哪个元件两端！
CIE A-Level Physics 9702 · Topic 10 直流电路
09

## Slide 10
10.3 · POTENTIOMETER AND NULL MEASUREMENTS
电位器与零位测量
Continuously variable output · measuring without disturbing the circuit
电位器 Potentiometer
由一个电压表和一个三端可变电阻组成。
· 两个外端之间的总电阻固定；
· 滑动触点改变两侧电阻的比例；
· 输出可在 0 ~ 电源电压之间连续调节——比两段式分压器更灵活；
· 也可当作分压器中的可变电阻使用。
零位测量 Null measurement
问题：普通电表接入电路会分流/分压，测量本身就改变了被测电路。
对策：调节电路使检流计 galvanometer 读数为零——测量回路不取电流，读数最准确。
由 ε = V + Ir，令 I = 0 → ε = V：零位时直接测出电动势；沿均匀电阻丝滑动触点做零位比较，可精测电压与电阻。
一句话记住
电位器 = 输出连续可调的分压器；零位法 = 让测量仪表" invisible "——指针为零时，测量不影响电路，所以比普通测量更准确。
CIE A-Level Physics 9702 · Topic 10 直流电路
10

## Slide 11
WORKED EXAMPLE · 例题精讲
例题：内阻如何"吃掉"电池电压
A full ε = I(R+r) calculation, exam style
题目：一节电池电动势 ε = 6.0 V、内阻 r = 0.50 Ω，外接负载电阻 R = 5.5 Ω。求电路电流 I、端电压 V 与损耗电压 v。
A cell of emf 6.0 V and internal resistance 0.50 Ω is connected to a 5.5 Ω load. Find the current, terminal p.d. and lost volts.
第一步：ε = I(R+r) 求电流
总电阻 R_T = R + r = 5.5 + 0.50 = 6.0 Ω
I = ε / R_T = 6.0 ÷ 6.0 = 1.0 A
内阻与外阻串联，先加再除。
第二步：分别求 V 与 v
端电压 V = IR = 1.0 × 5.5 = 5.5 V
损耗电压 v = Ir = 1.0 × 0.50 = 0.50 V
检验：V + v = 5.5 + 0.5 = 6.0 V = ε ✔
评分点拆解 Mark scheme
✔ 写出 ε = I(R+r) 或 R_T = R + r——公式分；
✔ V = IR、v = Ir 分开计算——过程分；
✔ 三个答案带单位——答案分。
追问常考：若 R 减小（负载变大），V 怎么变？——I 增大 → v 增大 → V 减小。这就是"大负载拉低电池电压"。
CIE A-Level Physics 9702 · Topic 10 直流电路
11

## Slide 12
PRACTICE · 课堂练习
动手试一试：三道题覆盖本章三大考点
Kirchhoff's laws, mixed networks, and a sensor divider
Q1
【基尔霍夫定律】某节点有两条支路流入电流 3.0 A 与 2.0 A，一条支路流出电流 I。求 I，并写出你所依据的定律名称、完整表述及其对应的守恒量。
State the law in full and name the conserved quantity.
Q2
【混联电路】6 Ω 与 3 Ω 两个电阻并联后，再与一个 8 Ω 电阻串联，接在 20 V 电源上。求总电阻与电源流出的总电流。
Simplify the parallel pair first, then add the series resistor.
Q3
【传感器分压】热敏电阻与定值电阻串联分压，输出接在定值电阻两端。温度升高时输出电压如何变化？按四步推理链说明；若想改成"温度升高时输出反而减小"的电路，该怎么调整？
Explain step by step; how would you reverse the effect?
完成标准 Completion criteria
① Q1 定律表述完整且点明电荷守恒；② Q2 先并后串，并联等效值小于 3 Ω 可作自检；③ Q3 四步链条缺一不可，改法要说到"交换位置"。
全部完成后，翻到下一页对答案。
CIE A-Level Physics 9702 · Topic 10 直流电路
12

## Slide 13
FEEDBACK · 参考答案与解析
对答案：每一步为什么这样做
Answers with reasons — check your working, not just the number
Q1 I = 5.0 A，依据基尔霍夫第一定律
第一定律：流入节点的总电流 = 流出节点的总电流 → I = 3.0 + 2.0 = 5.0 A。
对应守恒量：电荷守恒 conservation of charge。
错因排查：只写"电流守恒"——必须说清是电荷守恒，且表述要有 into / out of a junction。
Q2 R_T = 10 Ω，I = 2.0 A
并联：R = (6×3)/(6+3) = 18/9 = 2.0 Ω（自检：< 3 Ω ✔）。
串联：R_T = 2.0 + 8 = 10 Ω；I = V/R_T = 20 ÷ 10 = 2.0 A。
错因排查：把 1/R_T = 1/6 + 1/3 = 1/2 直接当成 R_T = 1/2 Ω——记得取倒数！
Q3 温度升高 → 输出增大；交换位置则反转
① 温度↑ → 热敏电阻 R 减小；② 串联总电阻减小 → ③ 电流 I 增大；④ 输出接在定值电阻端，V = IR 中 I 增大、R 不变 → 输出电压增大。
若要"温度高时输出反而减小"：把热敏电阻与定值电阻交换位置（输出改接在热敏电阻两端）即可。
自查口令：定律表述带守恒量了吗？并联取倒数了吗？输出接在哪个元件两端确认了吗？
CIE A-Level Physics 9702 · Topic 10 直流电路
13

## Slide 14
SUMMARY · 本章小结
离开本章前，请带走这五件事
Topic 10 checklist — the toolkit for every circuit question
① emf 定义：电源对每库仑电荷转移的能量，ε = E/Q；内阻 r 与外阻串联。
② ε = I(R+r)、V = IR、v = Ir、ε = V + v；断路时电压表读数 = ε。
③ 基尔霍夫：节点电流相等（电荷守恒）；回路电压闭合（能量守恒）——定义题必带守恒量。
④ 串联求和、并联倒数求和；混联"先并后串"逐步化简，并联结果必小于最小支路。
⑤ 分压器 V_out = V_in × R₂/(R₁+R₂)；传感器题四步推理链，位置对调效果反转。
配套学习资源
· 《中英对照笔记》：本课件全部内容的双语详版，含公式推导、混联例题与公式速查表，适合课后精读与考前背诵（中英结合笔记 文件夹）。
下一章预告 Next：Topic 11 Particle Physics 粒子物理 —— 走进原子内部：核素符号、α/β/γ 衰变与夸克模型。
CIE A-Level Physics 9702 · Topic 10 直流电路
14